# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

## Schweitzerova 524/91, 779 00  Olomouc

### INFORMAČNÍ LETÁK

Co dělat po komínovém požáru

- Každý je povinen oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá. Toto platí i pro komínový požár.

- Po každém komínovém požáru musí být provedena REVIZE spalinové cesty a nikoli pouhá KONTROLA A ČIŠTĚNÍ spalinové cesty!!!

- Povinnost nechat si provést REVIZI spalinové cesty a mít doklad o této revizi (REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY) přitom vyplývá ze:

- Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

- Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Revizi spalinové cesty může provést pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň:

  - revizním technikem komínů,

  - specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů

  - nebo revizním technikem spalinových cest.

Seznam těchto osob lze nalézt na internetových stránkách Společenstva kominíků	www.skcr.cz.

- Komín  lze po komínovém požáru používat až tehdy, když bude provedena revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou s výše uvedeným oprávněním a tato osoba v REVIZNÍ ZPRÁVĚ uvede, že „spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu VYHOVUJE“.

- Pokud nebude revize provedena, je ZAKÁZÁNO komín používat!!! Totéž platí, pokud revize bude provedena, ale v revizní zprávě bude uvedeno, že spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu NEVYHOVUJE.“

- K zajištění dalšího bezpečného provozu komínů a kouřovodů je třeba nechat komíny a kouřovody pravidelně kontrolovat a čistit, a to v souladu se lhůtami uvedenými v nařízení vlády č. 91/2010 Sb.